## Slide 1: 超高速、高精度数控振荡器(NCO)设计
姓名：杨一雄
班级：无38
学号：2013011248
指导老师：杨华中
论文答辩
参加优秀论文评选
Notes: 各位老师，大家好。我是第二组6号杨一雄。我的论文题目是超高速、高精度数控振荡器。
我的指导老师是杨华中教授。

## Slide 2: 报告提纲
课题背景
实施方案
进展情况
参考文献
附录
Notes: 我的报告分为三个部分：课题背景、课题目标、进展情况。最后包括参考文献和附录

## Slide 3: 课题背景——NCO定义和应用
  数控振荡器定义
    输入：频率控制字
    输出：对应频率的正弦波
  数控振荡器的应用
    无线通信系统
    军用雷达
    计算平台
    电路系统检测
无线通信系统
雷达系统
实验计算平台
调制解调器
数控振荡器
(NCO)
频率控制字
(fcw)
Notes: 对数控振荡器的描述如左上方图所示，数控振荡器需根据给定的频率控制字，输出对应周期的正弦波信号。
数控振荡器的应用主要分两大块，一块是无线通信系系统、军用雷达；另一块包括计算平台和网络设备等
我实现数控振荡器的方法是直接数字式DDS，包括生成相位的相位累加器(PA)模块，将相位转化为正弦波幅度的相位幅度转换器(PAC)模块，以及连接PA/PAC，进行相位压缩的PC模块

## Slide 4: 课题背景——直接数字合成
  DDS的技术特点
    频率分辨率极高、扫频速度快
    相比模拟方法更稳定，保证相位、幅度的连续性
  使用直接数字合成(DDS)方法
  DDS的评价指标
    信噪比(SNR)
    最大杂散分量(SFDR)
    功耗、时钟频率
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 5: 课题背景——高速高精度挑战
  查找表的优化方法
    A) 查找表压缩方法
    B) 角度旋转方法
    C) 非线性DAC方法
  传统方法的局限性
    使用查找表实现“相位->正弦波幅度” 的转换
    需要精细的相位实现高精度输出，导致存储器大小呈指数级增长，速度减慢
    为了实现高速DDS，往往需要牺牲系统精度和引入噪声
查找表
查找表
查找表
＋
－
×
×
查找表
非线性
DAC
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 6: 课题背景——以往工作
  近年来的研究进展
    基于二阶内插法的查找表压缩
      特点：索引压缩比例从线性的50%降低到33%
      不足：额外增加了乘法操作和平方操作
    查找表乘法器和角度旋转结合
      特点：减少了算法中的乘法操作，杂散性能优异
      不足：单次计算的逻辑过于复杂，时钟频率较低
    对非线性DAC的压缩
      特点：压缩非线性DAC单元，优化DAC物理特性，使得时钟频率达到2 GHz，SFDR保持55dBc
      局限：非线性DAC的功耗过大，在其他领域使用价值有限
    研究思路总结
      主流研究仍在结合查找表压缩的思路
      结合查找表压缩和角度旋转法，在杂散性能、功耗上都表现较好，有提升时钟频率的潜力
      综合考虑性能、任务挑战度和设计需求，最终选择用查找表法和角度旋转法实现NCO
DDS方法 | 年份 | 工艺 (um) | 时钟频率 (MHz) | SFDR (dBc) | 功耗 (mW)
传统方法[1] | 1998 | 0.8 | 150 | 52 | 500
二阶内插法[2] | 2010 | 0.13 | 1000 | 63 | 8.2
角度旋转[3] | 2011 | 0.18 | 260 | 113 | 16.5
非线性DAC[4] | 2014 | 0.055 | 2000 | 55 | 130
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 7: 实施方案——改进点
  ISCAS2014 “A 1-GHz Direct Digital Frequency Synthesizer in an FPGA”[5]
    使用查找表和角度旋转混合方法
    速度达到1GHz，SFDR达到120 dBc
    使用查找表，再经一次乘法和加法完成计算
    不足1：使用DSP自带的乘法器，速度较慢
    不足2：忽略近似噪声的引入，可能有溢出现象
  本次设计的主要改进点
    使用级联的旋转单元替换乘法器，通过流水线加速实现路径延时减少
    讨论改进算法中近似噪声的引入，给出抑制噪声的约束条件
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 8: 实施方案——系统构架
  相位累加(PA)
    16 bit 累加器
  相位压缩和编码(PC)
    “”
  相位-幅度转换(PAC)
    地址查找：引入了缩放因子，对引入噪声进行平衡，杂散性能更好
    矩阵旋转：使用级联的旋转单元替代文献[5]的乘法器，速度更快
    对称操作
Notes: 实施方案首相介绍一下我的系统架构，仍是PA/PC/PAC模块构成，PA是一个16位累加器，PC把相位分割并转换成了象限、Rom地址、旋转索引三部分。
着重讲我的PAC模块，由三块构成，对应三步操作：
第一步是Rom 地址查找，得到粗定位的幅度cos(theta_M)
第二步是cordic 矩阵旋转，微调角度theta_R
第三步是Mirro 对称操作，将幅度对应到正确的象限

## Slide 9: 实施方案—查找表压缩 & 角度旋转
  “”
    将相位从 (0, 2) 映射到 (0, )
      区间用于输出进行对称操作
      粗相位用于查表
      细相位用于旋转
    查找表索引长度减少3 bits
对称索引
查找表索引
旋转索引
Index
(PC)
Quadrant
Phase
(PA)
  相位-幅度转换器(PAC)
    地址查找
      查表信号
    矩阵旋转
      旋转信号
    对称操作
      输出信号
查表信号
旋转信号
输出信号
Quadrant1
Quadrant0
Quadrant2
Quadrant3
Notes: 实施方案首相介绍一下我的系统架构，仍是PA/PC/PAC模块构成，PA是一个16位累加器，PC把相位分割并转换成了象限、Rom地址、旋转索引三部分。
着重讲我的PAC模块，由三块构成，对应三步操作：
第一步是Rom 地址查找，得到粗定位的幅度cos(theta_M)
第二步是cordic 矩阵旋转，微调角度theta_R
第三步是Mirro 对称操作，将幅度对应到正确的象限

## Slide 10: 实施方案——噪声平衡
  噪声I：相位截断和输出量化
    索引截断产生有色噪声，影响杂散性能
    量化截断产生高斯白噪声，影响底噪
    只能通过提升索引位数改善
PC
PAC
索引
压缩
输出
量化
相位
  两类噪声的平衡
    减少旋转索引占比
      噪声II较大时，随噪声II降低，输出杂散变小
      噪声II过小时，被噪声I掩盖，输出杂散不变
      查找表面积持续增大，存储器访存速度减慢
    约束条件：查找表索引+1 ≤ 旋转索引（实验&计算得到）
      此约束外，噪声II被噪声I掩盖；约束条件内，通过增加噪声可换取速度提升
  噪声II：算法近似
    使用近似条件：
象限索引
查找表索引
旋转索引
16 bits索引
Notes: 如右上图所示，
PC模块的索引压缩会产生周期性噪声，影响杂散性能
PAC模块的输出量化会产生高斯白噪声，影响底噪。
为实现高精度，必须提高索引位数和量化位数。同时索引的分配也需要注意，否则可能会增大噪声。
下表显示了两种版本的差别，16 bit 版本在 最大杂散分量SFDR & SNR 都有相当大的提高。

## Slide 11: 实施方案——流水线结构
Fig6 流水线结构示意图
  旋转单元
      移位器、加法器组成迭代单元
      通过级联实现迭代公式：
旋转单元
>>
>>
+
+
sign
reg
reg
reg
reg
Notes: 由于cordic矩阵旋转模块的计算量比较大，需要用流水线加速。
通过改进的cordic算法，我得到了迭代公式如红框所示，如右下角所示，cordic cell为其电路实现，
通过级联cordic cell 级联实现了公式迭代的效果。

## Slide 12: 进展情况——功能性仿真
时钟
频率控制字
相位控制字
输出波形
生成相位
功能性仿真结果
  RTL仿真波形图
  Matlab FFT 验证
100dBc
    Matlab 结果和Modelsim 输出相同
    杂散性能：均达到理论值
      16bit 版本平均SFDR值100 dBc
Fig9 FFT 验证结果
Fig8 RTL仿真波形
Notes: 进展情况这部分首先展示仿真平台的功能性仿真的结果
上图是modelsim生成的正弦比和线性相位
将上图的波形导入matlab中进行fft分析得到下图，找出16bit SFDR值为100 dBc，相比10 bit版提升了42 dBc
通过两平台相互验证，能说明方案设计基本正确。

## Slide 13: 进展情况——前后端结果
  TSMC 65nm 工艺库综合
    对关键路径上的电路进行了优化
    综合时钟频率 2.0 GHz
    前仿时序、波形正确
综合结果时序约束
  ICC 布局布线
    添加了电源、时钟树、IO接口等
    布局布线后时钟频率可达1.7 GHz
    后仿时序、波形正确
数字后端版图
Notes: 最后的进展是将16 bit流水线DDS用design compiler 进行综合，显示最高时钟频率约为1.3GHz
将综合结果导入到modelsim 中以1.25GHz测试时序，结果正确
在综合结果中显示，系统的关键路径分别在PAC 模块中的Rom和cordic cell，其最长延时路径为0.674ns， 在时序结果中显示分别用黄框标出

## Slide 14: 进展情况——结果比较
  毕业设计最终结果
    使用65nm工艺，实现输入为16 bits频率控制字,输出位16位正弦信号的NCO
    本设计仿真结果中，相位截断位数为16 bits，输出正弦波SFDR达到100 dBc
    系统时钟频率可运行在1.7 GHz，在过去几年相似方法中表现最高
    “功耗/时钟频率”仅为13.8 mW/GHz，降低至之前工作的25%以下
  工作总结
    使用级联的旋转单元进行流水线加速，替换参考文献[5]中乘法器
    分析相位截断和近似失真两类噪声，给出了约束条件和索引分配方案
    规范电路布局、优化关键路径，最终在速度和功耗上取得突破
 | 技术 方法 | CMOS 工艺 | 时钟 [MHz] | 相位截断 [bits] | SFDR [dBc] | 功耗/时钟频率 [mW/GHz]
2007 JSSC[6] | Hybrid-CORDIC | 0.25um | 380 | 16 | 90 | 405
2011 JSSC[3] | Excess-four CORDIC | 0.18um | 260 | 20 | 113 | 63.5
2014 ISCAS[5] | ROM-Multiplier | FPGA | 1000 | 20 | 120 | 54.9
本设计(后仿) | ROM-CORDIC | 65 nm | 1700 | 16 | 100 | 13.8

## Slide 15: 参考文献
    [1] Nicholas H T, Samueli H. A 150-MHz Direct Digital Frequency Synthesizer In 1.25/spl mu/m CMOS With -90dBc Spurious Performance[C]// Solid-State Circuits Conference, 1991. Digest of Technical Papers. Isscc. 1991 IEEE International. IEEE, 1991:42-286.
    [2] Ashrafi A, Adhami R, Milenkovic A. A Direct Digital Frequency Synthesizer Based on the Quasi-Linear Interpolation Method[J]. IEEE Transactions on Circuits & Systems I Regular Papers, 2005, 57(4):863-872.
    [3] Willson A, Ojha M, Agarwal S, et al. A direct digital frequency synthesizer with minimized tuning latency of 12ns[C]// IEEE International Solid-State Circuits Conference. IEEE, 2011:138-140.
    [4] Yoo T, Hong C Y, Jung Y H, et al. A 2 GHz 130 mW Direct-Digital Frequency Synthesizer With a Nonlinear DAC in 55 nm CMOS[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2014, 49(12):2976-2989.
    [5] Bergeron M, Willson A N. A 1-GHz direct digital frequency synthesizer in an FPGA[C]// IEEE International Symposium on Circuits and Systems. IEEE, 2014:329-332.
    [6] Caro D D, Petra N, Strollo A G M. A 380 MHz Direct Digital Synthesizer/Mixer With Hybrid CORDIC Architecture in 0.25 um CMOS[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2006, 42(1):151-160.

## Slide 16: 附录——改进算法推导
相角 = ( 为前m位， 为后r位) 令 = cos(), = sin()
原始公式：
限定相位区间为[0，]，，
考虑 ，近似用常数K代替，当 r+2 > m 满足，近似误差可忽略不计
近似公式：
为了保证矩阵结果不溢出，令= min() =
近似处理
数值迭代
根据近似公式，令 = , = ，迭代中间量为 ，
迭代公式： , 其中初值
, 其中初值
相较传统Cordic算法，每次迭代运算固定为2次加法运算，减少了2次比较运算
Notes: 最后附上改进cordic公式的推导
利用一处近似条件，减少了计算量

## Slide 17: 谢谢！欢迎提问！
Notes: 我的中期报告结束了，谢谢老师聆听