## Slide 1: 超高速、高精度数控振荡器(NCO)设计
姓名：杨一雄
班级：无38
学号：2013011248
指导老师：杨华中
论文答辩
Notes: 各位老师，大家好。我是第二组6号杨一雄。我的毕业设计选题是超高速、高精度数控振荡器。

## Slide 2: 报告提纲
课题背景
实施方案
进展情况
Notes: 我的报告分为五个部分：课题背景、课题目标、实施方案、进展情况、后续计划

## Slide 3: 课题背景——NCO定义和应用
  数控振荡器定义
    输入：频率控制字
    输出：对应频率的正弦波
  数控振荡器的应用
    无线通信系统
    军用雷达
    计算平台
    电路系统检测
无线通信系统
雷达系统
实验计算平台
调制解调器
数控振荡器
(NCO)
频率控制字
(fcw)
Notes: 对数控振荡器的描述如左上方图所示，数控振荡器需根据给定的频率控制字，输出对应周期的正弦波信号。
数控振荡器的应用主要分两大块，一块是无线通信系系统、军用雷达；另一块包括计算平台和网络设备等
我实现数控振荡器的方法是直接数字式DDS，包括生成相位的相位累加器(PA)模块，将相位转化为正弦波幅度的相位幅度转换器(PAC)模块，以及连接PA/PAC，进行相位压缩的PC模块

## Slide 4: 课题背景——直接数字合成
  DDS的技术特点
    频率分辨率极高、扫频速度快
    相比模拟方法更稳定，保证相位、幅度的连续性
  使用直接数字合成(DDS)方法
  DDS的评价指标
    信噪比(SNR)
    最大杂散分量(SFDR)
    功耗、时钟频率
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 5: 课题背景——高速高精度挑战
  主要优化方法
    A) 查找表压缩方法
    B) 角度旋转方法
    C) 非线性DAC方法
  传统方法的局限性
    使用查找表实现“相位->正弦波幅度” 的转换
    需要精细的相位实现高精度输出，导致存储器大小呈指数级增长，速度减慢
    为了实现高速DDS，往往需要牺牲系统精度和引入噪声
查找表
查找表
查找表
＋
－
×
×
查找表
非线性
DAC
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 6: 课题背景——以往工作
DDS方法 | 年份 | 工艺 | 时钟频率 | SFDR | 功耗
传统方法 | 1998 | 0.8 um | 150 | 52 dBc | 0.5 W
二阶内插法 | 2010 | 0.13 um | 1.0 GHz | 63 dBc | 8.2 mW
角度旋转 | 2011 | 0.18 um | 260 MHz | 113 dBc | 16.5 mW
非线性DAC | 2014 | 55 nm | 2.0 GHz | 55 dBc | 130 mW
近年代表性工作
  近年来的研究进展
    基于二阶内插法的查找表压缩
    查找表乘法器和角度旋转结合
    对非线性DAC的压缩
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 7: 实施方案——改进点
  ISCAS2014 “A 1-GHz Direct Digital Frequency Synthesizer in an FPGA”
    使用查找表和角度旋转混合方法
    利用ROM中的冗余，减少乘法次数
    使用FPGA上DSP的乘法器
    不足：
  本次毕设的主要改进点
    使用级联的角度旋转单元替换乘法器，流水线加速实现路径延时减少
    讨论改进算法中缩放因子T的近似，给出抑制噪声的约束条件
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 8: 实施方案——系统构架
  相位累加(PA)
  相位压缩和编码(PC)
  相位-幅度转换(PAC)
    地址查找
    矩阵旋转
    对称操作
对称索引
查找表索引
旋转索引
Index
(PC)
Fig5 PAC 原理示意图
Quadrant
Phase
(PA)
Fig4 Proposed Architecture
Notes: 实施方案首相介绍一下我的系统架构，仍是PA/PC/PAC模块构成，PA是一个16位累加器，PC把相位分割并转换成了象限、Rom地址、旋转索引三部分。
着重讲我的PAC模块，由三块构成，对应三步操作：
第一步是Rom 地址查找，得到粗定位的幅度cos(theta_M)
第二步是cordic 矩阵旋转，微调角度theta_R
第三步是Mirro 对称操作，将幅度对应到正确的象限

## Slide 9: 实施方案——流水线加速
Fig6 流水线结构示意图
  旋转单元
      移位器、加法器组成迭代单元
      通过级联实现迭代公式：
旋转单元
>>
>>
+
+
sign
reg
reg
reg
reg
Notes: 由于cordic矩阵旋转模块的计算量比较大，需要用流水线加速。
通过改进的cordic算法，我得到了迭代公式如红框所示，如右下角所示，cordic cell为其电路实现，
通过级联cordic cell 级联实现了公式迭代的效果。

## Slide 10: 实施方案——抑制噪声
象限索引
查找表索引
旋转索引
16 bit索引
  增加索引位数和量化位数
    索引截断产生周期性噪声，影响杂散性能
    量化截断产生高斯白噪声，影响底噪
PC
PAC
索引
压缩
输出
量化
16bit
相位
  合理分配索引
    旋转操作累加的截断噪声
      旋转索引位数K不宜过大
    缩放因子T产生的近似
      近似条件：
      约束条件：查找表索引 + 2 > 旋转索引
Notes: 如右上图所示，
PC模块的索引压缩会产生周期性噪声，影响杂散性能
PAC模块的输出量化会产生高斯白噪声，影响底噪。
为实现高精度，必须提高索引位数和量化位数。同时索引的分配也需要注意，否则可能会增大噪声。
下表显示了两种版本的差别，16 bit 版本在 最大杂散分量SFDR & SNR 都有相当大的提高。

## Slide 11: 进展情况——功能性仿真
时钟
频率控制字
相位控制字
输出波形
生成相位
功能性仿真结果
  RTL仿真波形图
  Matlab FFT 验证
100dBc
    Matlab 结果和Modelsim 输出相同
    杂散性能：均达到理论值
      16bit 版本平均SFDR值100 dBc
Fig9 fft 验证结果
Fig8 RTL仿真波形
Notes: 进展情况这部分首先展示仿真平台的功能性仿真的结果
上图是modelsim生成的正弦比和线性相位
将上图的波形导入matlab中进行fft分析得到下图，找出16bit SFDR值为100 dBc，相比10 bit版提升了42 dBc
通过两平台相互验证，能说明方案设计基本正确。

## Slide 12: 进展情况——前后端结果
  TSMC 65nm 工艺库综合
    对关键路径上的电路进行了优化
    综合时钟频率 2.0 GHz
    前仿时序、波形正确
Fig11 综合结果时序约束
  ICC 布局布线
    添加了电源、时钟树、IO接口等
    布局布线后时钟频率可达1.7 GHz
    后仿时序、波形正确
Fig12 数字后端版图
Notes: 最后的进展是将16 bit流水线DDS用design compiler 进行综合，显示最高时钟频率约为1.3GHz
将综合结果导入到modelsim 中以1.25GHz测试时序，结果正确
在综合结果中显示，系统的关键路径分别在PAC 模块中的Rom和cordic cell，其最长延时路径为0.674ns， 在时序结果中显示分别用黄框标出

## Slide 13: 进展情况——结果比较
  毕业设计最终结果
    使用65nm工艺，实现一个16 bits输入,16 bits 输出的数控振荡器
    本设计仿真得到的时钟频率、SFDR、系统功耗三项指标，在近几年的研究中均表现优异，综合性能领先
 | 技术 方法 | CMOS 工艺 | 时钟 [MHz] | 相位截断 [bits] | SFDR [dBc] | 功耗/时钟比 [mW/GHz]
2007 JSSC | Hybrid-CORDIC | 0.25um | 380 | 16 | 90 | 405
2011 JSSC | Excess-four CORDIC | 0.18um | 260 | 20 | 113 | 63.5
2014 ISCAS | Multiplier CORDIC | FPGA | 1000 | 20 | 120 | 54.9
2014 JSSC | Nonlinear DAC | 55 nm | 2000 | 10 | 55 | 65.0
本设计(后端仿真) | ROM-CORDIC | 65 nm | 1700 | 16 | 100 | 13.8

## Slide 14: 进展情况——贡献点总结
  毕业设计最终结果
    使用65nm工艺，实现一个16 bits输入,16 bits 输出的数控振荡器
    本设计仿真得到的时钟频率、SFDR、系统功耗三项指标，在近几年的研究中均表现优异，综合性能领先
 | 技术 方法 | CMOS 工艺 | 时钟 [MHz] | 相位截断 [bits] | SFDR [dBc] | 功耗/时钟比 [mW/GHz]
2007 JSSC | Hybrid-CORDIC | 0.25um | 380 | 16 | 90 | 405
2011 JSSC | Excess-four CORDIC | 0.18um | 260 | 20 | 113 | 63.5
2014 ISCAS | Multiplier CORDIC | FPGA | 1000 | 20 | 120 | 54.9
2014 JSSC | Nonlinear DAC | 55 nm | 2000 | 10 | 55 | 65.0
本设计(后端仿真) | ROM-CORDIC | 65 nm | 1700 | 16 | 100 | 13.8

## Slide 15: Appendix——改进Cordic算法
相角 = ( 为前m位， 为后r位) 令 = cos(), = sin()
原始公式：
限定相位区间为[0，]，，
考虑 ，近似用常数K代替，当 r+2 > m 满足，近似误差可忽略不计
近似公式：
为了保证矩阵结果不溢出，令= min() =
近似处理
数值迭代
根据近似公式，令 = , = ，迭代中间量为 ，
迭代公式： , 其中初值
, 其中初值
相较传统Cordic算法，每次迭代运算固定为2次加法运算，减少了2次比较运算
Notes: 最后附上改进cordic公式的推导
利用一处近似条件，减少了计算量

## Slide 16: 谢谢！欢迎提问！
Notes: 我的中期报告结束了，谢谢老师聆听