## Slide 1: 超高速高精度数控振荡器(NCO)设计
姓名：杨一雄
班级：无38
学号：2013011248
指导老师：杨华中
论文答辩
Notes: 各位老师，大家好。我是第二组6号杨一雄。我的毕业设计选题是超高速、高精度数控振荡器。

## Slide 2: 报告提纲
课题背景
课题目标
实施方案
进展情况
后续计划
Notes: 我的报告分为五个部分：课题背景、课题目标、实施方案、进展情况、后续计划

## Slide 3: 课题背景
  数控振荡器定义
Fig3 Conventional Architecture
  数控振荡器的应用
    无线通信基站、军用雷达
    计算平台、网络设备
  使用直接数字合成(DDS)方法
Fig1 数控振荡器系统框图
Fig2 数控振荡器应用场景
无线通信系统
雷达系统
实验计算平台
调制解调器
数控振荡器
(NCO)
频率控制字(FCW)
Notes: 对数控振荡器的描述如左上方图所示，数控振荡器需根据给定的频率控制字，输出对应周期的正弦波信号。
数控振荡器的应用主要分两大块，一块是无线通信系系统、军用雷达；另一块包括计算平台和网络设备等
我实现数控振荡器的方法是直接数字式DDS，包括生成相位的相位累加器(PA)模块，将相位转化为正弦波幅度的相位幅度转换器(PAC)模块，以及连接PA/PAC，进行相位压缩的PC模块

## Slide 4: 课题目标
  DDS的高速、高精度挑战
    SNR和SFDR指标介绍
    访存速度限制时钟频率
  优化DDS性能的主要方法
    查找表压缩方法
    矩阵旋转方法
    非线性DAC方法
DDS结构 | 年份 | 工艺 | 时钟频率 | SFDR | 功耗
Nicholas[6] | 1998 | 0.8 um | 150 | 52 dBc | 0.5 W
非线性内插[8] | 2010 | 0.13 um | 1.0 GHz | 63 dBc | 8.2 mW
角度旋转[13] | 2011 | 0.18 um | 260 MHz | 113 dBc | 16.5 mW
非线性DAC[12] | 2014 | 55 nm | 2.0 GHz | 55 dBc | 130 mW
表 1.1 近年代表性工作
Notes:     传统的DDS实现方法，核心是利用一个大查找表，将相位直接映射成对应的幅度，但在实现高速、高精度上遇到了很大的挑战
    1) 每提升1bit精度，面积、功耗开销翻倍，速度受限
    2) 存储器的访存速度比较慢，是限制DDS速度性能的瓶颈
    为解决以上问题，优化DDS有三个方向：
    1）压缩查找表，使用更小更快的存储器
    2）用矩阵乘法产生旋转操作，替代查表法
    3）是在DAC内实现相位到幅度的映射
    我的解结思路是查找表和矩阵旋转结合的方法，兼具速度和精度
    同时在算法上改进

## Slide 5: 实施方案——系统构架
  相位生成(PA)
  相位压缩(PC)
  相位-幅度转换(PAC)
    Rom 地址查找
    cordic 矩阵旋转
    Mirro 对称操作
Mirro index
Rom index
Cordic index
Index
(PC)
Fig5 PAC 原理示意图
finding
Cordic rotation
Mirro operation
Quadrant1
Quadrant0
Quadrant2
Quadrant3
Potential
Mirro operation
Quadrant
Phase
(PA)
16 bits
PA
+
Cordic
Mirror
PC
Rom
PAC
Fig4 Proposed Architecture
Notes: 实施方案首相介绍一下我的系统架构，仍是PA/PC/PAC模块构成，PA是一个16位累加器，PC把相位分割并转换成了象限、Rom地址、旋转索引三部分。
着重讲我的PAC模块，由三块构成，对应三步操作：
第一步是Rom 地址查找，得到粗定位的幅度cos(theta_M)
第二步是cordic 矩阵旋转，微调角度theta_R
第三步是Mirro 对称操作，将幅度对应到正确的象限

## Slide 6: 实施方案——高精度方案
象限索引
查找表索引
旋转索引
10 bit索引
16 bit索引
 | 10 bit 索引位数 12 bit 量化位数 | 16 bit 索引位数 16 bit 量化位数
查找表大小 | 8 * 32 bit | 64 * 48 bit
旋转单元个数 | 4 | 7
SFDR 下限 | 56.10 dBc | 92.40 dBc
量化底噪 | -73.96 dBc | -98.08 dBc
  增加索引位数和量化位数
    索引截断产生周期性噪声，影响杂散性能
    量化截断产生高斯白噪声，影响底噪
象限索引
查找表索引
旋转索引
截断部分
PC
PAC
索引
压缩
输出
量化
16bit
相位
Notes: 如右上图所示，
PC模块的索引压缩会产生周期性噪声，影响杂散性能
PAC模块的输出量化会产生高斯白噪声，影响底噪。
为实现高精度，必须提高索引位数和量化位数。同时索引的分配也需要注意，否则可能会增大噪声。
下表显示了两种版本的差别，16 bit 版本在 最大杂散分量SFDR & SNR 都有相当大的提高。

## Slide 7: 实施方案——流水线加速
cordic
cell
cordic
cell
16 bits
3~5 bit
ROM
PA
+
MSB
6
cordic
cell
0
~
2
bit
cordic
cell
Mirro
MSB
7
MSB
8
MSB
9
PC
reg
reg
reg
reg
reg
Fig6 流水线结构示意图
  Cordic cell
      移位器、加法器组成迭代单元
      通过级联实现迭代公式：
cordic cell
>>
>>
+
+
sign
reg
reg
reg
reg
Notes: 由于cordic矩阵旋转模块的计算量比较大，需要用流水线加速。
通过改进的cordic算法，我得到了迭代公式如红框所示，如右下角所示，cordic cell为其电路实现，
通过级联cordic cell 级联实现了公式迭代的效果。

## Slide 8: 实施方案——仿真平台搭建
Matlab
Modelsim
波形数据
Ram 写入接口
查找表计算
波形输出接口
FFT分析
查找表数据
Fig7 Matlab & Modelsim 仿真平台流程
Notes: 最后是仿真平台的搭建，分为matlab 和modelsim 端
通过在Matlab和modelsim上搭建了二进制计算平台，可以实现功能性仿真
另外实现了两平台的联合，matlab生成查找表数据通过文件写入modelsim，modelsim输出波形数据导入matlab进行fft分析，构成闭环

## Slide 9: 进展情况——功能性仿真
时钟
频率控制字
相位控制字
输出波形
生成相位
功能性仿真结果
  RTL仿真波形图
  Matlab FFT 验证
100dBc
    Matlab 结果和Modelsim 输出相同
    杂散性能：均达到理论值
      10bit 版本平均SFDR值58 dBc
      16bit 版本平均SFDR值100 dBc
Fig9 fft 验证结果
Fig8 RTL仿真波形
Notes: 进展情况这部分首先展示仿真平台的功能性仿真的结果
上图是modelsim生成的正弦比和线性相位
将上图的波形导入matlab中进行fft分析得到下图，找出16bit SFDR值为100 dBc，相比10 bit版提升了42 dBc
通过两平台相互验证，能说明方案设计基本正确。

## Slide 10: 进展情况——流水线加速
  寻找合适的位置插入寄存器
  产生的滞后时间为10个周期
Fig10 流水线版仿真波形
cordic
cell
cordic
cell
16 bits
3~5 bit
ROM
PA
+
MSB
6
cordic
cell
0
~
2
bit
cordic
cell
Mirro
MSB
7
MSB
8
MSB
9
PC
reg
reg
reg
reg
reg
相位
各模块
滞后信号
滞后时间
(10 cycle)
Notes: 第二项工作是对数控振荡器进行流水线的改造
首先是将cordic模块改为了7个cordic cell级联，实现了该模块7倍的加速
下图主要展示的是流水线中各模块信号的阶梯状滞后信号

## Slide 11: 进展情况——DC综合结果
  TSMC 65nm 工艺库综合
    测试时钟频率 1.25 GHz
    modelsim 时序正确
  找出两条最长延时路径
    Rom 模块：0.674 ns
    cordic cell：0.674 ns
 | 索引 位数 | 量化 位数 | 时钟 频率 | Rom 大小
我的工作 | 16 | 16 | 1.3 GHz | 64*48
参考文献[1] | 20 | 16 | 1.0 GHz | 128*48
参考文献[2] | 20 | 16 | 260 MHz | 128*48
[1] "A 1-GHz direct digital frequency synthesizer in an FPGA." IEEE International Symposium on Circuits and Systems IEEE, 2014
[2] "A direct digital frequency synthesizer with minimized tuning latency of 12ns." IEEE International Solid-State Circuits Conference IEEE, 2011
Rom 延时
cordic cell
延时
时钟
Fig11 时序 & 关键路径
Notes: 最后的进展是将16 bit流水线DDS用design compiler 进行综合，显示最高时钟频率约为1.3GHz
将综合结果导入到modelsim 中以1.25GHz测试时序，结果正确
在综合结果中显示，系统的关键路径分别在PAC 模块中的Rom和cordic cell，其最长延时路径为0.674ns， 在时序结果中显示分别用黄框标出

## Slide 12: 后续计划——突破点
  从关键路径上优化，提升时钟频率
    Rom 单独设计，并且定型后可去除写功能
    cordic cell 中全加器速度较慢，可以进一步优化
  系统构架优化，减小面积、功耗
  数字后端设计
Rom 延时
cordic cell
延时
时钟
Fig11 时序 & 关键路径
Notes: 后续计划突破点首先是对关键路径的优化，把Rom、Cordic cell的延时进一步减小，提升系统时钟频率
另外在设计中可以多考虑面积、功耗等
最后是进行数字后端设计

## Slide 13: 后续计划——日程安排
2016年秋季学期
  第5 ~18周：前期文献调研、Matlab和Modelsim上搭建基本模型
2017年春季学期：
  第 1 ~ 2 周：Matlab & Modelsim 联合测试平台跑通，确定系统构架
  第 3 ~ 5 周：确定高精度方案，串行DDS RTL仿真通过
  第 6 ~ 7 周：完成16bit 流水线版本编写，综合并找出关键路径
  第 8 ~ 8 周：准备中期答辩，规划后续计划
  第 9 ~10周：优化关键路径，降低系统的功耗、面积开销
  第11~12周：数字后端设计，对系统进行综合性测试
  第13~16周：整理数据，撰写毕业论文，准备论文答辩
Notes: 这是我具体的计划安排，红色字体显示已完成部分，黑色是后续部分，将在未来8周完成

## Slide 14: 后续计划——设计路线
10bit &16bit
串行版本
16bit
流水线版本
整理数据
完成论文
前端综合
时序分析
2016
1~2
周
3~5
周
6~7
周
9~12
周
8
周
13~16
周
Jun
2017
2017年6月
提交论文 & 毕设答辩
毕设开题
文献调研
Matlab
测试平台
优化关键路径
数字后端设计
毕设中期
Modelsim
Matlab
联合测试平台
cordic算法
研究与改进
16
周
综合测试
Notes: 这是整体的设计路线路

## Slide 15: Appendix——改进Cordic算法
相角 = ( 为前m位， 为后r位) 令 = cos(), = sin()
原始公式：
限定相位区间为[0，]，，
考虑 ，近似用常数K代替，当 r+2 > m 满足，近似误差可忽略不计
近似公式：
为了保证矩阵结果不溢出，令= min() =
近似处理
数值迭代
根据近似公式，令 = , = ，迭代中间量为 ，
迭代公式： , 其中初值
, 其中初值
相较传统Cordic算法，每次迭代运算固定为2次加法运算，减少了2次比较运算
Notes: 最后附上改进cordic公式的推导
利用一处近似条件，减少了计算量

## Slide 16: 谢谢！欢迎提问！
Notes: 我的中期报告结束了，谢谢老师聆听